河高环审〔2023〕20号

关于河源市皓吉达通讯器材有限公司线圈生产基地建设项目环境影响报告表的批复

河源市皓吉达通讯器材有限公司：

贵单位报批的《河源市皓吉达通讯器材有限公司线圈生产基地建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、河源市皓吉达通讯器材有限公司线圈生产基地建设项目（以下简称“项目”），位于河源市高新技术开发区高新大道南边、兴业大道东边GD-J01-03A地块2#厂房、4#厂房4楼。原项目于2022年12月14日取得《关于河源市皓吉达通讯器材有限公司线圈生产基地建设项目环境影响报告表的批复》（河高环审〔2022〕47号），原项目还未开工建设，因重新选址发生重大变动，现重新报批，原环评批复文件（河高环审〔2022〕47号）作废。

项目所在地块规划建设1栋1#办公楼、8栋标准厂房（2#~9#）、1栋10#宿舍楼，总占地面积66000m2，总建筑面积为132000m2，其中2#厂房、4#厂房4楼作为本项目生产基地的生产场所，占地面积为10478m2，建筑面积为26295m2，该项目计划在取得政府出让该地块熟地的用地许可后，方才开工建设。项目总投资24567.35万元，主要从事生产支架线圈，设计年产支架线圈34749万件。项目劳动定员870人，均在厂内食宿，年工作283天，每天实行两班制，每班工作11小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；生活污水经厂区内三级化粪池预处理、食堂废水经厂区内隔油隔渣池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。注塑废气经密闭收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后由不低于15米排气筒（DA001）高空排放；焊锡废气经密闭收集后通过“烟尘净化处理器”处理达标后由不低于15米排气筒（DA002、DA003、DA004）高空排放；食堂油烟废气收集后通过“油烟净化器”处理达标后引至高空排放。

项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内VOCs无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值；锡及其化合物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废机油、废润滑油等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废包装材料、不合格件等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

（五）做好施工期环境保护工作。按要求落实施工期废水、废气、扬尘、噪声、固体废物等污染防治措施。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市高新区大塘水质净化厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.162吨/年（其中有组织排放量为0.104吨/年，无组织排放量为0.058吨/年）。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

### 此复。

（此页无正文）

河源市高新区管委会行政审批局

2023年9月1日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2023年9月1日印发

（共印5份，存档1份）